Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

| п./п. | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля |
|  | Протечки в отдельных местах кровли | 3 сут. |
|  | Повреждения системы организованного водоворота (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их крепления | 5 сут. |
| 2 | Стены |
|  | Утрата связи отдельных кирпечей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением. | 1 сут. (с немедленным ограждением опастной зоны) |
| 3 | Оконные и дверные заполнения |
|  | Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен |  |
|  | в зимнее время | 1 сут. |
|  | в летнее время | 3 сут. |
|  | Дверные заполнения (Входные двери в подъездах) | 1 сут. |
| 4 | Внутренняя и наружная отделка |
|  | Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обоушению | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
|  | Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | немедленным принятием мер безопасности |
| 5 | Санитарно-Техническое оборудование |
|  | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | немедленно |
| 6 | Электрооборудование |
|  | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на воде в дом – в течении времени, необходимого прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч. |
|  | Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч. |
|  | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч. |
|  | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т. п.) | немедленно |
|  | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 сут. |
| 7 | Лифт |
|  | Неисправности лифта | Не более 1 сут. |